ASL BARI - Procedura Aperta

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA PER SOMMINISTRAZIONE, DELLA DURATA DI 36 MESI, DI ARREDI PER STANZE DI DEGENZA, DI ARREDI TECNICI, DI ARREDI PER UFFICIO, DI FRIGORIFERI BIOLOGICI, DI CONGELATORI BIOLOGICI E DI ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI CON CARATTERISTICHE STANDARD OCCORRENTI ALLA ASL BARI

| LOTTO 1 - ARMADI | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARMADIO con ante cieche scorrevoli dotato di n. 4 ripiani in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10 e dotato di elementi di rinforzo in lamiera da mm.12/10. Ante fornite di serratura con chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso. | Cm. 120 x 45 x 200 h Cm. 150 x 45 x 200 h Cm. 180 x 45 x 200 h | 80 80 160 | 280,00= 350,00= 500,00= | 22.400,00= 28.000,00= 80.000,00= |
| ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO TEMPERATO INFRANGIBILE dotato di n. 4 ripiani in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10 e dotato di elementi di rinforzo in lamiera da mm.12/10. Ante fornite di serratura con chiave pieghevole anti infortunistica e maniglie in materiale plastico ad incasso. | Cm. 120 x 45 x 200 h 30 Cm. 150 x 45 x 200 h 30 Cm. 180 x 45 x 200 h | 10 10 10 | 500,00= 600,00= 800,00= | 5.000,00= 6.000,00= 8.000,00= |
| SOPRALZO CON ANTE CIECHE SCORREVOLI, dotato di n. 1 ripiano in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10 e dotato di elementi di rinforzo in lamiera da mm.12/10. Ante fornite di serratura con chiave pieghevole anti infortunistica e maniglie in materiale plastico ad incasso. | Cm. 120 x 45 x 74 h Cm. 150 x 45 x 74 h Cm. 180 x 45 x 74 h | 10 05 05 | 200,00= 280,00= 300,00= | 2.000,00= 1.400,00= 1.500,00= |
| ARMADIO DI SICUREZZA realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri episodiche da mm. 30/10. Chiusura con maniglia con chiave a doppia mappa a triplice espansione. Chiusura in senso orizzontale e verticale. Armadio provvisto di n. 4 ripiani in lamiera regolabili in altezza mediante ganci in acciaio zincato. | Cm. 100 x 50 x 200 h | 100 | 4.600,00= | 460.000,00= |
| ARMADIO A PORTE BATTENTI realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri episodiche non inferiore a mm. 8/10. Porte fornite di serratura con maniglia ad incasso. Ripiani in lamiera nr. 4, regolabili in altezza tramite ganci zincati. | Cm. 100 x 45 x 200 h | 30 | 600,00= | 18.000,00= |
| ARMADIO SPOGLIATOIO con DOPPIO SCOMPARTO SPORCO PULITO in lamiera con feritoie frontali in lamiera d’acciaio stampata e verniciata con polveri epossipoliestere. Completo di n.1 mensola e di n.1 asta portagrucce. Tipologia ad n.1 posto, a n.2 posti ed a n.3 posti. | Cm. 40 x 50 x 180 h Cm. 80 x 50 x 180 h Cm. 120 x 50 x 180 h | 140 100 10 | 180,00= 250,00= 350,00= | 25.200,00= 25.000,00= 3.500,00= |
| Lotto n.1 |  |  |  | 686.000,00= |

| LOTTO 2 - ARMADI DEPOSITO FARMACI | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARMADIO FARMACIA Struttura realizzata in nobilitato con spessore minimo 20 mm, rivestita in laminato antigraffio e antiriflesso. Anta in materiale composito stampato, le fibre esterne sono in HPL laminato ad alta pressione 9/10, la matrice interna è costituita da materiale espanso rigido ad elevata resistenza strutturale, di densità 160 kg/m. Resistenza al calore, certificata (secondo norma UNI 8457) in classe di reazione al fuoco 1 (secondo norma UNI 9174). Cerniere interne in acciaio con apertura a 230°. Maniglia in materiale termoplastico antinfortunistico. Completa di serrature. Composizione interna: circa n. 40 vani portafarmaci realizzati in materiale plastico, almeno n. 4 ripiani interni regolabili in altezza, n. 1 tesoretto con serratura di sicurezza per stupefacenti. Base con piedi di livellamento. Rivestimento interno in alluminio. Armadio completo di serratura. | Cm 92 x 66 x 210 h | 30 | 1.000,00= | 30.000,00= |
| Lotto n.2 |  |  |  | 30.000,00= |

| LOTTO 3 – CLASSIFICATORI | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASSIFICATORE METALLICO monoblocco a 3 cassetti. Dotato di sistema antiribaltamento e chiusura centralizzata | Cm. 50 x 68 x 76 | 150 | 330,00= | 49.500,00= |
| CLASSIFICATORE METALLICO monoblocco a 4 cassetti. Dotato di sistema antiribaltamento e chiusura centralizzata | Cm. 50 x 68 x 140 | 150 | 400,00= | 60.000,00= |
| CARTELLE SOSPESE Per classificatori. Formato protocollo con portacartellino e visualizzatore trasparente. | Adattabile ai modelli di classificatore offerti | 50.000 | 0,20= | 10.000,00= |
| MOBILE PORTAFOTOCOPIE In melaminico antigraffio ed antiriflesso poggiato su quattro ruote piroettanti con freno. Piano interno per la sistemazione del materiale di consumo. | Cm. 65 x 52 x 56 | 10 | 200,00= | 2.000,00= |
| Lotto n.3 |  |  |  | 121.500,00= |

| LOTTO 4 – DIVANI | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVANO A DUE POSTI, struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile, rivestimento sfoderabile in similpelle o tessuto ignifugo lavabile. Ampia scelta di colori. | Cm. 135 x 70 x 77 | 40 | 400,00= | 16.000,00= |
| DIVANO A TRE POSTI , struttura in legno, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile, rivestimento sfoderabile in similpelle o tessuto ignifugo lavabile. Ampia scelta di colori. | Cm. 195 x 70 x 77 | 10 | 500,00= | 5.000,00= |
| Lotto n.4 |  |  |  | 21.000,00= |

| LOTTO 5 – PANCHE | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PANCA A DUE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA . Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio. | Prof. 55; Lung. 115; Alt. 80 | 35 | 250,00= | 8.750,00= |
| PANCA A TRE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA + TAVOLINO. Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio. | Prof. 55; Lung. 165; Alt. 80 | 85 | 300,00= | 25.500,00= |
| PANCA A QUATTRO POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA . Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio. | Prof. 55; Lung. 220; Alt. 80 | 45 | 400,00= | 18.000,00= |
| PANCA A CINQUE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA . Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio. | Prof. 55; Lung. 270; Alt. 80 | 20 | 500,00= | 10.000,00= |
| Lotto n.5 |  |  |  | 62.250,00= |

| LOTTO 6 – STANZA DIREZIONALE Gli arredi dovranno essere della medesima linea e con minimo le seguenti finiture: bianco laccato, noce, ciliegio, wengé, sabbia, mogano, faggio | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRIVANIA DIREZIONALE CON PIANO RETTANGOLARE Nel rispetto della norma EN 527-1 Caratteristiche generali, costruttive e tecniche uguali per tutte le diverse misure richieste. Piano di lavoro, fianchi portanti e tutti gli altri piani realizzati in pannelli derivati del legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura in tranciato di legno. Finitura di tutte le parti in vista con verniciatura trasparente. Struttura portante in pannelli impiallacciati in tranciato verniciato trasparente. Piano bordato con impiallacciatura della stessa essenza. Le scrivanie devono essere dotate di pannelli di schermatura frontale per la parte inferiore al piano di lavoro (modesty panels), arretrati rispetto al bordo. In dotazione piedini di livellamento regolabili per l’adeguamento alle pavimentazioni. Elettrificazione. La struttura deve essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso orizzontale in modo da consentire l’alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze; il sistema adottato deve consentire l’alloggiamento sottopiano di prese elettriche, telefoniche, trasmissione dati, e deve inoltre consentire la fuoruscita dei cavi sul piano di lavoro dai bordi laterali (lati corti) o attraverso lo stesso piano. Tutte le canalizzazioni devono essere ispezionabili. Tutti i componenti del sistema di predisposizione al cablaggio devono essere compresi nella fornitura. Caratteristiche costruttive: I bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. Tutte le scrivanie sono da intendersi per utilizzo con videoterminale, ed essere pertanto conformi al disposto del D.Lgs. n.81/08 e devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. | cm. 180 x 90 x 72 h cm. 200 x 100 x 72 h cm. 220 x 100 x 72 h | 10 10 10 | 500,00= 600,00= 800,00= | 5.000,00= 6.000,00= 8.000,00= |
| CASSETTIERA SU RUOTE A TRE CASSETTI: cassettiera su ruote piroettanti con almeno 3 cassetti, completa di sistema di bloccaggio delle ruote. I cassetti devono avere la struttura interna in metallo. La cassettiera deve essere realizzata con cassetti scorrevoli su guide metalliche, e deve essere completa di serratura antiscasso a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave di tipo piatto pieghevole. Essenze lignee presentate per le scrivanie. | Cm 45x55x60 h | 10 | 120,00= | 1.200,00= |
| ALLUNGO LATERALE COMPLANARE PER SCRIVANIA: piano di lavoro complanare integrabile nella struttura della scrivania. La tipologia dell’allungo è accettata sia nella versione con struttura autoportante che con struttura integrata in quella della scrivania. | Cm 100x60x72 h | 10 | 100,00= | 1.000,00= |
| MOBILE DI SERVIZIO AD ANTE CIECHE: cm. 100 x 45 x 80 h. c.a; Mobile ad ante vetrate: cm.100 x 45 x 1,80 c.a; Mobile alto ad ante cieche:cm.100 x 45 x 1,80 c.a.; MOBILE ALTO DUE LIVELLI CON ANTE CIECHE/VETRATE: cm. 100 x 45 x 1,80 c.a.. Mobili contenitori coordinati con le scrivanie e i mobili di servizio, tra i quali l’ Amministrazione potrà selezionare quelli da acquisire in funzione delle specifiche esigenze. I mobili dovranno essere realizzati integralmente con pannelli derivati del legno rivestiti nelle facce in vista esterne ed interne con impiallacciatura in tranciato di legno verniciato trasparente identico a quello utilizzato per la scrivania. Tutti i mobili dovranno essere offerti nella medesima offerta lignea presentati per le scrivanie e per i mobili di servizio. Tutti i mobili contenitori devono essere dotati di piedini di livellamento regolabili per l’adeguamento alle pavimentazioni. Le ante in vetro devono essere dotate di maniglie o sistemi equivalenti di apertura senza l’uso della chiave; le ante cieche dovranno essere dotate di serratura con chiavi di tipo piatto pieghevole. Le ante in vetro devono essere INFRANGIBILI, nel rispetto della norma EN 527-1, realizzate con cornice perimetrale in legno o metallo sulla quale sono montati i vetri temprati o stratificati, le cerniere e le maniglie. Le battute delle ante devono essere realizzate con profilo continuo in idoneo materiale con funzione di battuta e parapolvere. I mobili alti cm 80 devono avere almeno un ripiano interno, quelli alti cm. 180 devono avere almeno 3 ripiani interni; i ripiani interni devono essere spostabili e realizzati in pannelli derivati del legno impiallacciati su tutte le facce nella stessa essenza lignea delle ante e della scocca. Il mobile alto ad ante cieche dovrà essere fornito con attrezzatura interna a guardaroba in alternativa ai ripiani. Il mobile alto due livelli con ante cieche/vetrate dovrà essere realizzato con ante cieche nella parte inferiore ed ante vetrate nella parte superiore. | cm. 100x45x80h. c.a cm. 100x45x1,80h c.a cm. 100x45x1,80h c.a. cm. 100x45x 1,80h c.a | 20 10 10 50 | 200,00= 300,00= 600,00= 800,00= | 4.000,00= 3.000,00= 6.000,00= 40.000,00= |
| Lotto n.6 |  |  |  | 74.200,00= |
| LOTTO 7–STANZA SEMIDIREZIONALE Gli arredi dovranno essere della medesima linea e con minimo le seguenti finiture: noce o ciliegio | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| LIBRERIA COMPONIBILE DUE ANTE CIECHE realizzata in conglomerato ligneo rivestito in laminato plastico di colore noce, melo, ciliegio. Ante piene dotate di serratura, bordi in tinta perfettamente compatibili. Numero 4 ripiani. Completa di top e fianchi di finitura in laminato plastico hpl da 7/10. | Cm. 90 x 45 x 200 | 30 | 300,00= | 9.000,00= |
| LIBRERIA COMPONIBILE DUE ANTE VETRO INFRANGIBILE realizzata in conglomerato ligneo rivestito in laminato plastico di colore noce, ciliegio. Ante in vetro temperato con cornice perimetrale in profilo estruso di alluminio. Numero 4 ripiani. Completa di top e fianchi di finitura in laminato plastico hpl da 7/10. | Cm. 90 x 45 x200 | 30 | 350,00= | 10.500,00= |
| SCRIVANIA nel rispetto della norma EN 527-1, con piani e fianchi realizzati in conglomerato ligneo rivestito in laminato plastico hpl da 7/10 di colore noce, ciliegio, bordo anteriore e posteriore postformato, bordi laterali in profilo di abs da mm. 2 arrotondato. Cornice perimetrale sottopiano in MDF laccato con finitura antigraffio o equipollente per uno spessore totale del piano da mm.25 oppure da mm.35. Pannello di schermatura frontale. Supporto e/o vano porta CPU. Fianchi in nobilitato spessore mm. 25 con masselli verticali in MDF o equipollenti di spessore mm. 40 rivestiti in pvc con finitura antigraffio. | Cm. 180 x 90 x 74 Cm. 200 x 90 x 74 | 50 10 | 180,00= 200,00= | 9.000,00= 2.000,00= |
| Allungo laterale complanare, a completamento scrivania di cui alla precedente voce e con medesime caratteristiche tecniche | Cm. 90 x 60 x 74 | 10 | 80,00= | 800,00= |
| Cassettiera per scrivania a 3 cassetti realizzata in conglomerato ligneo rivestito in laminato plastico. Serratura a blocco dei cassetti. Ruote piroettanti in ABS | Cm. 90 x 60 x 74 | 10 | 70,00= | 700,00= |
| Lotto n.7 |  |  |  | 32.000,00= |

| LOTTO 8 - MOBILI UFFICIO Gli arredi dovranno essere della medesima linea e con minimo le seguenti finiture: acero, ciliegio e noce | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRIVANIA nel rispetto della norma EN 527-1, con piano di lavoro spessore mm. 30 realizzati in conglomerato ligneo nobilitato in melaminico ad alta resistenza bordati da tutti i lati in ABS. Pannello di schermatura frontale disponibile in vari colori. Supporto e/o vano porta CPU. Basamento con trave sottopiano e sostegni scrivania a cavalletto realizzato in tubolari di acciaio a sezione quadrata 40x40 elettrosaldati e verniciati a polvere epossidica ral 9006 goffrato. | Cm. 120 x 80 x 72 Cm. 140 x 80 x 72 Cm. 180 x 80 x 72 | 35 125 70 | 100,00= 120,00= 150,00= | 3.500,00= 15.000,00= 10.500,00= |
| ALLUNGO DATTILO COMPLANARE a completamento delle scrivanie con sostegni a cavalletto di cui alla precedente voce. Caratteristiche generali , costruttive e tecniche uguali a quelle di cui alle sopra specificate voci. | Cm. 100 x 60 x 72 Cm. 120 X 60 X 72 | 30 50 | 100,00= 120,00= | 3.000,00= 6.000,00= |
| CASSETTIERA a tre cassetti realizzata in conglomerato ligneo nobilitato in melaminico ad alta resistenza. Serratura antiscasso a blocco simultaneo dei cassetti con esclusione del cassetto cancelleria. Ruote piroettanti in ABS. Sistema antiribaltamento. Colori da abbinare alle voci di cui al presente lotto. |  | 210 | 100,00= | 21.000,00= |
| Lotto n.8 |  |  |  | 59.000,00= |

| LOTTO 9 – MOBILI CONTENITORI | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOBILE CONTENITORE BASSO A DUE ANTE ED UN RIPIANO. Struttura in nobilitato antigraffio. Due ante battenti realizzate con pannello truciolare, dotate di serratura. Maniglie in acciaio satinato. Piedini di livellamento regolabili all’interno.Finitura in noce o grigio. | Cm. 90 x 45 x 72 | 100 | 120,00= | 12.000,00= |
| MOBILE CONTENITORE BASSO A TRE ANTE ED UN RIPIANO. Struttura in nobilitato antigraffio. Due ante battenti realizzate con pannello truciolare, dotate di serratura. Maniglie in acciaio satinato. Piedini di livellamento regolabili all’interno. Finitura in noce o grigio. | Cm. 135 x 45 x 72 | 20 | 150,00= | 3.000,00= |
| MOBILE CONTENITORE A DUE ANTE VETRO INFRANGIBILE E DUE RIPIANI. Struttura in nobilitato antigraffio. Due ante vetro sabbiate e temperate, dotate di serratura. Maniglie in acciaio satinato. Piedini di livellamento regolabili all’interno. Finitura in noce o grigio. | Cm. 90 x 45 x 136 | 45 | 200,00= | 9.000,00= |
| MOBILE CONTENITORE A DUE ANTE CIECHE ED A DUE RIPIANI. Struttura in nobilitato antigraffio. Due ante battenti realizzate con pannello truciolare, dotate di serratura. Maniglie in acciaio satinato. Piedini di livellamento regolabili all’interno. Finitura in noce o grigio. | Cm. 90 x 45 x 136 | 25 | 150,00= | 3.750,00,= |
| Lotto n.9 |  |  |  | 27.750,00= |

| LOTTO 10 - SEDUTE OPERATIVE CON DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E RISPETTO NORMATIVA UNI EN 1335-1 | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLTRONA DIREZIONALE DA LAVORO CON RIVESTIMENTO IN PELLE. La poltrona deve essere conforme ai requisiti dimensionali UNI EN 1335-1. Sedile girevole ed elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. Schienale alto della seduta da lavoro regolabile in inclinazione e dotato di meccanismo di oscillazione del tipo “synchro”, ovvero oscillazione sincronizzata del sedile e dello schienale con bloccaggio in più punti. Scocca del sedile e dello schienale realizzata in legno multistrato di faggio o di pioppo o in acciaio. Base a cinque razze in metallo rivestito con legno verniciato, con ruote. Braccioli in legno verniciato. Sedile e schienale imbottiti con poliuretano flessibile. Rivestimento in pelle ignifugo classe 1. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno tre colori diversi di rivestimenti e dovranno essere a norma del D.Lgs. n.626/94. |  | 40 | 700,00= | 28.000,00= |
| POLTRONA INTERLOCUTORIA FISSA PER STANZA DIREZIONALE, poltrona a slitta in acciaio verniciato con braccioli in legno verniciato. Imbottita e rivestita in pelle. In analogia alla linea e caratteristiche costruttive della poltrona direzionale. |  | 50 | 100,00= | 5.000,00= |
| POLTRONA con braccioli, schienale alto per stanza semidirezionale. Scocca in metallo schiumato in poliuretano ignifugo. La meccanica sincronizzata deve consentire l’inclinazione dello schienale e del sedile. Regolazione dell’intensità della forza sullo schienale in modo da essere adatto a persone di peso differente. Bloccaggio dello schienale in 5 posizioni con sistema antishock, inclinazione in avanti del sedile , traslazione in avanti dello stesso e alzata a gas. Supporto lombare regolabile tramite volantino. Basamento alluminio. Imbottitura sedile con molle imbustate singolarmente. Rivestimento in similpelle ignifugo. Vasta gamma di colori. |  | 140 | 120,00= | 16.800,00= |
| Poltrona attesa fissa con braccioli per stanza semidirezionale Con medesime caratteristiche di cui al punto precedente. Rivestimento in similpelle ignifugo. Vasta gamma di colori. |  | 250 | 100,00= | 25.000,00= |
| Poltrona ergonomica con braccioli e schienale alto per ufficio Conforme D.Lgs 81-2008, UNI EN 1335, tipo A,UNI 9175,UNI EN 717-2,omologata classe 1 IM, I REQUISITI MINIMI delle sedie ergonomiche con braccioli e schienale alto per postazione pc, nel rispetto del D.Lgs.81/08, sono quelli previsti dalla NORMA UNI EN 1335-1/2/3.Nello specifico, la NORMA UNI EN 1335-1 riguarda i requisiti dimensionali che tali sedie devono avere, che per il caso specifico corrispondono a quanto riportato come sedia ergonomica del ” tipo A “con le seguenti precisazioni dimensionali:Sedili regolabili in altezza (40-51 cm), profondità di 41 cm, larghezza almeno di 44 cm, regolazione dell’inclinazione della superficie del sedile da -2° a -7°; Schienale regolabile in altezza nel punto di supporto” S “ al di sopra della superficie del sedile da 17 a 22 cm , regolabile in altezza , altezza del bordo superiore al di sopra della superficie del sedile almeno di 50 cm, larghezza di almeno 40 cm, inclinazione tra 90° e 110 °;Braccioli regolabili in altezza da 20 a 25 cm; Basamento a cinque razze con rotelle. La NORMA UNI EN 1335 -2 riguarda la loro rispondenza ai requisiti meccanici di sicurezza delle sedie da lavoro per ufficio. La NORMA UNI EN 1335-3 riguarda la loro rispondenza ai metodi di prova per verificare la stabilità, la resistenza e la durabilità delle sedie da lavoro per ufficio. Tutte le offerte di prodotto devono essere specificatamente asseverate da apposita certificazione di rispondenza alle norme su richiamate e/o dichiarazione nelle forme di legge da parte del commerciante. Inoltre, unitamente alla dichiarazione e alla conformità del prodotto ai requisiti minimi su evidenziati, vi deve essere specifica indicazione di conformità e descrizione che il prodotto offerto è conforme e rispetta:AI FINI DELLA SICUREZZA : utilizza sedili con basamento a 5 razze con ampiezza almeno quanto il piano del sedile; le rotelle devono essere frizionate antiscivolo; in presenza di cariche elettrostatiche, come da computer, il sedile deve scaricare a terra; i sedili devono essere rivestiti da materiale autoestinguente; PRATICITà : il sedile deve essere con comandi di regolazione accessibili, facilmente azionabili, maneggevoli e rispondenti, lavabile, rivestito di materiale traspirante, confortevole , come anche lo schienale ed i braccioli; ADATTABILITà E COMFORT : le diverse componenti del sedile sono strutturate in modo tale da adeguarsi alle misure delle persone con taglie diverse e che il piano del sedile e dello schienale devono essere conformati in modo tale da essere adeguati alle “curve umane”(curva dorsale, lombare, natiche e cavo posteriore delle ginocchia); SOLIDITA’: tutte le parti che compongono il sedile devono resistere all’usura e i meccanismi di regolazione devono rimanere affidabili nel tempo, il meccanismo di oscillazione sincronizzato tra sedile e schienale completo di bloccaggio manuale in più posizioni con dispositivo antishock che impedisca il ritorno violento dello schienale, dovrà essere supportato da un variatore di forza che consenta la regolazione della tensione di oscillazione in funzione del peso corporeo dell’utilizzatore. Tolleranza dimensioni 3% |  | 80 | 150,00= | 12.000,00= |
| POLTRONA DATTILO ERGONOMICA CON BRACCIOLI PER UFFICIO. Scocca interna del sedile in multistrato di legno. Scocca schienale in nylon. Imbottitura in resina poliuretanica indeformabile. Base in nylon o in acciaio cromato con ruote piroettanti in nylon. Regolazione altezza con pistone a gas. Braccioli in nylon o poliuretano. Rivestimento cuscini e schienale in tessuto ignifugo. Vasta gamma di colori | Altezza totale da terra cm. 93 variabile sino 101. Larghezza schienale cm. 60, profondità cm. 65 | 180 | 100,00= | 18.000,00= |
| POLTRONA ATTESA FISSA SENZA BRACCIOLI . Scocca in multistrato di legno. Imbottitura in resina poliuretanica indeformabile . Basamento fisso in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Rivestimento in tessuto ignifugo. Vasta gamma di colori. | Altezza totale da terra cm. 90 circa Larghezza schienale cm. 66, profondità cm. 67 | 400 | 70,00= | 28.000,00= |
| Sedia impilabile senza braccioli Struttura in tubo d’acciaio cromato con scocca in polipropilene. Vasta gamma di colori. |  | 400 | 70,00= | 28.000,00= |
| SEDIA FISSA CON DUE BRACCIOLI E TAVOLETTA SCRITTOIO. Struttura in tubo d’acciaio verniciato a polveri epossidiche con scocca in polipropilene. Scrittoio in termoplastica nero. Vasta gamma di colori. |  | 30 | 70,00= | 2.100,00= |
| Lotto n.10 |  |  |  | 162.900,00= |

| LOTTO 11 - TAVOLI RIUNIONE I tavoli dovranno avere le seguenti finiture: grigio, acero, ciliegio e noce | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAVOLO RIUNIONE TONDO PER QUATTRO PERSONE | Diametro 120 cm. altezza 72 cm. | 5 | 400,00= | 2.000,00= |
| TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE / OVALE PER 6/8 PERSONE | cm. 216 x 120 x 72 h | 15 | 600,00= | 9.000,00= |
| TAVOLO RIUNIONE PER 10 PERSONE | cm. 324 x 120 x 72 h | 5 | 800,00= | 4.000,00= |
| TAVOLO RIUNIONE PER 14 PERSONE | cm. 540 x 120 x 72 h | 5 | 1.200,00= | 6.000,00= |
| Caratteristiche generali, costruttive e tecniche uguali per tutte le sopra specificate voci. Piano di lavoro realizzato con pannelli in multistrato spessore 40 mm., e trattati su tutta la superficie con verniciatura poliuretanica opaca. N. 4 colonne di sostegno rinforzate, con struttura centrale. Staffa di fissaggio ai piani in acciaio trattata su tutta la superficie con vernice epossidica antracite antigraffio. |  |  |  |  |
| LOTTO n.11 |  |  |  | 21.000,00= |

| LOTTO 12 - CAMERA COMPLETA PER DEGENZA ORDINARIA Gli arredi nella composizione unica richiesta dovranno essere della medesima linea e con colori accoppiabili con minimo le seguenti finiture: bianco, rosso, blu, verde. La D.A. dovrà impegnarsi per la consegna a rispettare le indicazioni della S.A. relativamente alle finiture degli arredi, al fine di uniformare i colori dell’intera stanza di degenza. | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARMADIO DEGENZA A DUE POSTI – DUE ANTE CIECHE Struttura in nobilitato; 2 ante in bilaminato di spessore mm 20 con bordo in abs; appendiabiti interno; 2 ripiani (a posto) superiore e inferiore; 2 serrature a cilindro con chiave pieghevole antitrauma; 2 maniglie ad archetto antitrauma; dimensioni esterne mm (900x540x1900) circa (lxpxh) |  | 90 | 450,00= | 40.500,00= |
| ARMADIO DEGENZA A TRE POSTI – TRE ANTE CIECHE Struttura in nobilitato; 3 ante in bilaminato di spessore mm 20 con bordo in abs; appendiabiti interno; 2 ripiani (a posto) superiore e inferiore; 3 serrature a cilindro con chiave pieghevole antitrauma; 3 maniglie ad archetto antitrauma; dimensioni esterne mm (1350x540x1900) circa (lxpxh) |  | 70 | 450,00= | 31.500,00= |
| COMODINO PER DEGENZA BIFRONTE Struttura metallica zincata, verniciata a polveri epossidiche atossiche, colore grigio chiaro RAL 9002; piano superiore e tavolo servitore in materiale hpl, lavabile esanificabile, disponibile nelle varie colorazioni della gamma eleganza;4 ruote doppie da 75 mm con frenatura centralizzata e protezioni plastiche antiurto; frenatura ruote comandabile dal top del comodino, tramite maniglia posta in posizione ergonomica; cassetto superiore scorrevole con chiusura a serratura (opzionale), vano portaoggetti, accessibile da entrambi i lati; vano inferiore richiudibile, con portabottiglie a 3 posti incorporato, accessibile da entrambi i lati; ampio vano centrale a giorno; design ergonomico per una facile presa in tutte le posizioni; barra portasciugamano -portaccessori; griglia porta padella / portaciabatte sotto il basamento; tavolo servitore integrato, abbattibile a scomparsa lateralmente, regolabile in altezza ed inclinabile a leggìo; dimensioni esterne (senza tav. servitore): mm 510 x 480 x 880 circa; dimensione utile, top superiore: mm (410 x 380) circa; dimensioni tavolo servitore: mm (590 x 340) circa; regolazione in altezza tavolo servitore: mm(730 – 1100) circa |  | 300 | 850,00= | 255.000,00= |
| POLTRONA RELAX RECLINABILE PER ACCOMPAGNATORE IN ASSISTENZA Basamento antiribaltamento. Sedile con imbottitura, rivestimento ignifugo in tessuto plastico lavabile tipo similpelle. Schienale regolabile e poggiapiedi con regolazione simultanea allo schienale, braccioli. |  | 20 | 500,00= | 10.000,00= |
| SEDIA DEGENZA Struttura in tubolare di acciaio a polveri epossidiche verniciato. Sedile e schienale stampati in polipropilene. Puntali in gomma alla base. Impilabile. Coordinate con gli arredi della stanza di degenza |  | 200 | 50,00= | 10.000,00= |
| SEPARE’ Telaio portante in profilati di acciaio verniciati con polveri epossidiche. Base dotata di puntali o di ruote. Teli di colore bianco in tessuto plastico e ignifugo | L. 250 x H 170 cm. | 130 | 150,00= | 19.500,00= |
| PREDELLINI |  | 70 | 40,00= | 2.800,00= |
| da 2 gradini |  |  |  |  |
| da 3 gradini |  | 70 | 60,00= | 4.200,00= |
| in acciaio cromato |  |  |  |  |
| pedana ricoperta con materiale |  |  |  |  |
| plastico antiscivolo |  |  |  |  |
| TAVOLO SERVITORE Piano in bilaminato di spessore 20 mm di forma rettangolare; angoli arrotondati in abs; il piano deve poggiare su telaio metallico per rendere la struttura più rigida e resistente; gambe in acciaio cromato su terminali regolabili; misure esterne mm (800x500x770) circa (lxpxh) |  | 50 | 150,00= | 7.500,00= |
| TAVOLO RETTANGOLARE Piano in bilaminato di spessore 20 mm di forma rettangolare;angoli arrotondati in abs; il piano deve poggiare su un telaio metallico per rendere la struttura più rigida e resistente; gambe in acciaio cromato su terminali regolabili; misure esterne mm (1000/1200 x 800 x 400) circa (lxpxh) |  | 20 | 250,00= | 5.000,00= |
| Lotto n.12 |  |  |  | 386.000,00= |

| LOTTO 13 - LETTI CAMERA DEGENZA Ordinaria in conformità norma CEI UNI EN 60601-2-52 certificata da ente terzo e CONFORMITA’ NORMA TR ISO 12296 Gli arredi nella composizione unica richiesta dovranno essere della medesima linea e con colori accoppiabili con minimo le seguenti finiture: bianco, rosso, blu, verde. La D.A. dovrà impegnarsi per la consegna a rispettare le indicazioni ella S.A. relativamente alle finiture degli arredi, al fine di uniformare i colori dell’intera stanza di degenza. | DIMENSIONI | pz | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Letto elettrico articolato a 4 sezioni e 3 snodi, mobile su 4 ruote da circa 150 mm dotate di sistema di freno centralizzato, ruota antistatica e direzionale; piano rete con coperture in abs asportabili e facilmente sanificabili con possibilità di estensione in lunghezza di almeno 12 cm; altezza variabile elettricamente; sezione schienale e femorale ad inclinazione variabile mediante attuatore elettrico; durante l’elevazione dello schienale si devono attivare automaticamente movimenti continui e sincronizzati delle varie sezioni del piano rete per evitare la pressione addominale e lo scivolamento del paziente verso la pediera; trendelenburg ed anti- trendelenburg regolabili elettricamente di almeno 16°; posizione sedia cardiologica;consolle di comando per l’operatore sanitario centralizzata per la gestione di tutti i comandi elettrici del letto, con dispositivo di sicurezza per evitare movimentazioni accidentali; 4 semi spondine che consentono la chiusura totale del letto con comandi elettrici integrati sia nella parte interna che esterna; comando manuale cpr per manovre rianimatorie posizionato su ambo i lati; testiera e pediera in abs in vari colori, facilmente amovibili e dotati di sistema di bloccaggio di sicurezza contro estrazioni accidentali;4 alloggiamenti per asta porta flebo e asta solleva paziente; supporti porta drenaggi su entrambi i lati del letto; carico di lavoro dinamico di sicurezza di almeno 230 kg; 4 ruote paracolpi agli angoli; batteria ricaricabile integrata. Il letto deve essere facilmente sanificabile Il letto deve essere completo di materasso per letto da degenza realizzato in poliuretano ventilato espanso a cellule aperte densità 40 Kg/m3, lavorazione ovoidale, utilizzabile su entrambi i lati, a sezione unica.A sezioni e di misura idonea ad essere perfettamente adattata al letto offerto all’interno del lotto. Fodera in poliuretano. Per tutti i letti deve essere garantito uno spazio minimo libero da pavimento sotto il letto di cm.15, per permettere l’utilizzo di ausili maggiori per la movimentazione dei pazienti allettati. |  | 320 | 3.000,00 | 900.000,00= |
| Lotto n.13 |  |  |  | 960.000,00= |
| Lotto 14 – TRAVI TESTALETTO | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| Fornitura e posa in opera di trave testaletto ospedaliera per degenze normali (lungh. 5,85 mt circa) per alimentazione di energia elettrica ed allacciamenti di comunicazione, completa e perfettamente posta in opera. La trave sarà composta da due profili in estruso di alluminio (spessore 2mm),il superiore contenente gli elementi per l’illuminazione diretta,indiretta e notturna,l’inferiore per l’equipaggiamento elettrico e di comunicazione. I profili avranno superficie resistente all’usura e saranno in versione anodizzata naturale o verniciata a polvere (spessore 0.05/0.08mm), in colore ral a scelta della direzione lavori. Entrambi i profili saranno chiusi lateralmente da testate, integrate perfettamente nella struttura. La forma sarà compatta e funzionale,priva di angoli e spigoli vivi,di cavità,interstizi e viti sporgenti, per consentire una pulizia facile e veloce. Tutti i materiali saranno resistenti all’usura ed all’attacco degli agenti chimici contenuti nei prodotti detergenti e disinfettanti. Gli scomparti interni saranno suddivisi e distinti per condutture a tensione di 220v e bassa tensione. Le prese saranno disposte frontalmente, in modo da consentire un più veloce orientamento, facilitando la manutenzione da parte del personale. Le dimensioni del profilo saranno le seguenti: profondità 163mm circa. altezza 224mm circa, lunghezza esattamente corrispondente a quella della parete (5,85 mt circa), lato letti, sulla quale dovrà essere montato il testaletto (per tre posti letto) perfettamente continuo, ma con installazione di corredo distinte per ciascuno dei tre posti letto serviti. La lunghezza complessiva del profilo dovrà comunque essere, in modo che non vi siano spazi vuoti fra i terminali e le pareti laterali. La lunghezza dovrà essere comunque adattata anche a quei casi in cui la lunghezza della parete è maggiore, in modo da conseguire il miglior risultato estetico e funzionale. Il montaggio a parete sarà eseguito tramite punti di fissaggio meccanico predisposti a cura della stessa impresa con ogni cura ed in perfetto accordo con le prescrizioni della ditta fornitrice dell’apparecchio con ancoraggio su piastra di base predisposta per il fissaggio del binario porta apparecchiature. L’allacciamento di tutti i circuiti di alimentazione sarà realizzato con morsettiere fisse, ispezionabile. L’allacciamento di tutti i circuiti di alimentazione sarà realizzato con morsettiere fisse, in vano apposito, ispezionabile, apribile con attrezzo. Il modulo unico sarà completo, montato, cablato e collaudato in ogni sua parte (elettrotecnica e comunicazione). Gli apparecchi illuminanti integrati nelle unità di alimentazione dovranno corrispondere alle norme DIN 5035; essi disporranno di riflettori interni e di diffusori ottimizzati in modo da consentire il massimo rendimento ed ottime condizioni visive. la trave dovrà essere omologata e sottoposta a test di prova per verificare la rispondenza alle norme CEI 62-5 e 60- 10/1991 fascicolo 1445 (“apparecchiature elettromedicali – norme generali per la sicurezza“), nonché alla norma europea EN 60.601 - 1/1990. | Ad un posto A due posti A tre posti | 10 10 10 | 1.800,00= 3.600,00= 4.200,00= | 18.000,00= 36.000,00= 42.000,00= |
| (Medical Elettrical Equipment – General Requirements for Safety”), cosi come alle norme ISO- CD III 97, CEN PR EN 793 (Medical Supplì Units-Particular Requirements for Safety”), EN 60598-2-1 1980,EN 55015,IEC 570 + emendamento1-. Per ciascuno dei tre posti letto la trave testaletto sarà equipaggiata con: unità elettrica per lampade fluorescenti lineari 2x36w per illuminazione generale a luce indiretta, con schermo in policarbonato a prismi interni apribili senza attrezzi e riflettore interno in alluminio anodizzato e brillantato; reattore elettronico tridonic; comando con relè commutatore – deviatore dalla porta d’ingresso della camera di degenza e dalla stesso posto letto, per accensione da ciascuno dei tre punti di comando di una o di entrambe le lampade da 36w. compreso l’onere per l’installazione dei tre pulsanti di comando (per l’insieme dei tre posti letti) nella scatola da incasso all’ingresso della stanza degenza, mentre i relè saranno installati nel centralino di stanza degenza. unità elettrica per lampada fluorescente lineare da 18w per illuminazione diretta di lettura (e visita medica); con schermo in policarbonato a prismi interni apribile senza attrezzi e riflettore interno in alluminio anodizzato e brillantato; reattore bistadio per il raddoppio del flusso luminoso (da 18w a 32w) durante la visita medica; starter; relais/trasformatore per comando chiamata infermiera (comando luce lettura tramite tirante – o pulsantiera, azionabile dal letto- comando luce visita con interruttore sul canale); il sistema dovrà assicurare una perfetta visibilità nella zona di lettura. Luce notturna da 5 w integrata nella parte superiore del testaletto, compreso interruttore di comando. Ogni posto letto deve essere corredato con 2 prese UNEL (SCHUKO) 2x10/16. ciascuna con interruttore componibile automatico di protezione magnetotermico interbloccata con la presa (ovvero con fusibili) con 2 prese bipasso 2x10/16A, con interruttore componibile automatico di protezione magnetotermico interbloccato con la presa (ovvero con fusibile, qualora la emananda normativa europea vietasse l’uso di interruttore automatici componibili interbloccati e prescrivesse invece in modo esplicito l’uso di fusibili): predisposizione e riattamento di impianto di chiamata infermiera in modo perfettamente integrato; n. 1 gancio porta flebo e n. 1 gancio porta pulsantiera scorrevole su binario per tutta la lunghezza del tratto di trave relativo ad un posto letto; 1 prese autonome di terra per apparecchi elettromedicali dotati di polo di terra separato. Compreso ogni onere ed accessorio di montaggio, verifiche tecniche, collegamenti al nodo equipotenziale (o al sistema di equalizzazione del potenziale d’ambiente) disposti all’interno del vano apposito ispezionabile per gli allacciamenti elettrici e di comunicazione, opere murarie collegamenti elettrici, terminale dell’impianto di comunicazione con la capo sala), lampade con reattore elettronico e accessori, comprensivo di ogni onere ed accessori per dare l’intero sistema trave testaletto perfettamente funzionale e conforme alle vigenti norme tecniche per ambienti ad uso medico e per apparecchi elettromedicali.Per quanto concerne le travi testaletto da 1 e 2 posti, le caratteristiche tecniche e le dimensioni dovranno essere identiche a quelle da 3 posti, ma con la sola variante del numero utenze-posti letto. LOTTO n.14 96.000,00= |  |  |  |  |
| LOTTO n.14 |  |  |  |  | 96.000,00= |

| LOTTO 15 - ASTE PORTAFLEBO | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interamente in acciaio inox 18/10 (AISI 304); Asta porta sacche ad altezza variabile mediante pompa oleodinamica con comando a pedale; basamento a 5 razze antiribaltamento; ruote antistatiche piroettanti ( 60 mm con paracolpi di cui due con freno; altezza c.a. 1,80 cm.; quattro ganci porta sacche antisganciamento; conforme alle direttive CE; elevata portata di carico 20 Kg; regolazione in altezza. |  | 150 | 400,00= | 60.000,00= |
| Lotto n.15 |  |  |  | 60.000,00= |
| LOTTO 16 - BARELLE | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| BARELLA in conformità alla norma CEI UNI EN 60601-2-52, certificata da ente terzo e rispetto conformità norma TR ISO 12296. Con due sezioni mobili su 4 ruote da 200mm con freno centralizzato e quinta ruota, schienale con escursione da 0 a 70°, piano rete regolabile in altezza idraulicamente su colonne telescopiche impenetrabili ad acqua e polveri, tredelemburg e anti-trendelemburg di circa 12° con indicatore di grado di inclinazione, comando di controllo a pedale accessibile da entrambi i lati, sponde laterali intere alte almeno 40cm abbattibili a compasso, paracolpi su tutto il perimetro, maniglione di spinta a scomparsa, piano di copertura della base in ABS in grado di accogliere bombole ossigeno da 2lt, da 5lt e da 10 lt, capacità di carico di lavoro dinamico in sicurezza superiore a 200Kg, la barella deve essere completa di asta porta flebo a scomparsa, materasso alto 6cm circa con integrato sistema in grado di facilitare il trasferimento del paziente su altra superficie in poliuretano e con fodera antistatica sanificabile impermeabile, sfoderabile. |  | 50 | 4.300,00= | 215.000,00= |
| BARELLE A CUCCHIAIO in conformità alla norma CEI UNI EN 60601-2-52, certificata da ente terzo e rispetto conformità norma TR ISO 12296. Con impugnatura ergonomica; ingombro ridotto;sistema di chiusura tra le valve; facilmente igienizzabile; set di cinture per l’immobilizzazione; mri compatibile; imbracatura neonatale-pediatrica; tavola spinale pediatrica; collare cervicale multi misura. |  | 5 | 2.500,00= | 12.500,00= |
| BARELLA BARIATRICA per il trasporto pazienti bariatrici con una portata oltre i 150 kg, con piano in due sezioni e poggiaschiena regolabile con pistone a gas. La dimensione del piano con larghezza 80 cm adeguata all'utente bariatrico e consente una inclinazione. La possibilità di regolare idraulicamente l’altezza del piano di appoggio agevola lo spostamento del paziente dalla condizione di degenza alla barella. Il pedale che permette la regolazione in altezza della barella presente su entrambi i lati. Dotata di materassino imbottito in materiale ad alta resistenza ignifugo e lavabile. Le sponde laterali sono facilmente abbattibili per il trasferimento del paziente. Quattro ruote piroettanti anti filo con freno centralizzato, di cui una con blocco direzionale per offrire massima manovrabilità e direzionalità nella movimentazione della barella. |  | 7 | 7.000,00= | 35.000,00= |
| Lotto n.16 |  |  |  | 262.500,00= |

| LOTTO 17 – SCAFFALATURE | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCAFFALATURA in lamiera di acciaio con montanti , barra di collegamento e n. 5 ripiani; | Cm. 100 x 40 x 200 h Cm. 100 x 50 x 200 h Cm. 100 x 60 x 200 h | 30 30 30 | 50,00= 60,00= 70,00= | 1.500,00= 1.800,00= 2.100,00= |
| SCAFFALATURA in lamiera di acciaio con montanti , barra di collegamento e n. 6 ripiani | Cm. 100 x 40 x 250 h Cm. 100 x 50 x 250 h Cm. 100 x 60 x 250 h | 30 30 30 | 55,00= 65,00= 75,00= | 1.650,00= 1.950,00= 2.250,00= |
| Lotto n.17 |  |  |  | 11.250,00= |

| LOTTO 18 – TELEVISORI | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TELEVISORE A COLORI LCD 24”, completo di telecomando. TV LCD con Retroilluminazione LED 24" – Formato16:9 - Risoluzione: 1920x1080 - Contrasto 1.000:1 – Luminosità 250 cd/mq - Tempo di risposta 5 ms - Connessioni Scart - HDMI - A/V - PC - Slot CI – TUNER DIGITALE Terrestre INTEGRATO (per la ricezione di canali in chiaro) STAFFA DI SUPPORTO PER TELEVISORE LCD 24” Fornitura e posa in opera; |  | 50 | 250 | 12.500,00= |
| Lotto n.18 |  |  |  | 12.500,00= |

| LOTTO 19 – FRIGORIFERO BIOLOGICO | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frigorifero pensato appositamente per garantire le corrette condizioni di conservazione per tutti i tipi di campioni biologici, completo di ogni accessorio necessario al normale e corretto utilizzo, avente le seguenti caratteristiche tecniche: Configurazione verticale; Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un campo di temperatura regolabile almeno tra +2°C e +15°C con grado di accuratezza al decimo di grado; Capacità interna nominale indicativa di (140, 250, 700 e 1500) Lt.; Dotato di gruppo/i frigorifero/i silenzioso/i ed affidabile/i, funzionante con gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free; Isolamento in poliuretano ad alta densità; Termostato di sicurezza; Sbrinamento completamente automatico e che consente la raccolta e l’evaporazione automatica della condensa senza creare sbalzi interni di temperatura; Tipo di refrigerazione ventilata forzata, in modo da garantire l’uniformità e la stabilità della temperatura all’interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +40°C; Dotato di almeno 2, 3, 4 e 6 ripiani grigliati regolabili in altezza con possibilità di montaggio anche di cassetti; Struttura esterna in acciaio plastificato bianco/grigio chiaro atossico; Camera interna in materiale antibatterico e facilmente sanificabile; Dotato di memoria per la registrazione e l’archiviazione dei parametri almeno per 5 anni; Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi ed acustici (tacitabili): alta e bassa temperatura; black out; porta aperta; guasto sonde di temperatura; condensatore; Visualizzazione dello storico degli allarmi; Anta/e in vetro temperato (CEI EN 60335-2-89) antiappannante e termoisolante con triplo spessore dotata di dispositivo di ritorno per la chiusura automatica e fermo porta; Porta dotata di chiusura di sicurezza a chiave e di maniglia ergonomica; Illuminazione interna a LED ad alta efficienza; Dotato di sistema di controllo a microprocessore e memoria interna con display da almeno 5” touch screen e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri e che consenta la visualizzazione almeno di: Temperatura interna; Temperatura impostata; Indicazione di limiti di allarme min e max; Grafico di almeno ultime 6 ore di funzionamento con possibilità di rivisualizzazione a posteriori; Stato di carica di batteria; Accesso alle varie funzioni del data logger tramite password differenziate; Dotato di batteria tampone; Dotato almeno delle seguenti porte e interfacce: Ethernet; USB; Contatti puliti; Slot SIM card; RS485; Alimentazione elettrica 220 V, 50 Hz; Dotato di almeno 4 piedini livellatori; Conformità alle seguenti Direttive: 2006/42 CE; 2014/35/UE; 2004/108 CE; | Capacità 140L Capacità 250L Capacità 700L Capacità 1500L | 10 10 10 10 | 2.500,00= 3.200,00= 4.000,00= 5.200,00= | 25.000,00= 32.000,00= 40.000,00= 52.000,00= |
| LOTTO n.19 |  |  |  | 149.000,00= |

| LOTTO 20 – CONGELATORE BIOLOGICO -20/-40 °C | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espressamente concepito per usi di laboratorio, che consenta la conservazione di campioni biologici, completa di ogni accessorio necessario al normale e corretto utilizzo, avente le seguenti Caratteristiche tecniche minime: Configurazione verticale ad anta cieca; -Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un campo regolabile almeno tra -20°C e -40°C con precisione del decimo di grado; -Capacità interna nominale indicativa di (250 o 700) Lt.; -Gruppo frigoriferi silenzioso ed affidabile, dotato di sistemi di protezione termica; -Gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free; -Isolamento in poliuretano espanso ad altissima densità; -Sbrinamento completamente automatico e che consente la raccolta e l’evaporazione automatica della condensa; -Tipo di refrigerazione ventilata forzata studiata per garantire l’uniformità e la stabilità della temperatura all’interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +25°C; -Dotato di ripiani in acciaio inox plastificato con dispositivo antiribaltamento, regolabili in altezza; -Possibilità di montaggio di cassetti; -Struttura esterna in acciaio plastificato bianco/grigio chiaro atossico; -Camera interna in acciaio inox Aisi 304; -Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi ed acustici (tacitabili): a)alta e bassa temperatura (soglie impostabili da operatore), b)black out; c)porta aperta; d)guasto sonda/e di temperatura; -Dotato almeno delle seguenti porte e nterfacce: 1)Ethernet; 2)USB; 3)Slot SIM card;4)RS485 -Predisposizione per la remotizzazione degli allarmi attraverso contatti puliti; -Porta dotata chiusura di sicurezza a chiave o elettronica; -Dotato di sistema di controllo a microprocessore e memoria interna con display digitale di almeno 7” touch screen e funzione data logger con rilevazione automatica almeno dei parametri: -Temperatura reale (con precisione: 0,1 °C); -Monitoraggio in tempo reale della temperatura; -Possibilità di visualizzare i grafici delle ultime 24 h; -Setpoint impostato; -Storico allarmi; -Storico aperture porta con identificazione attraverso password; -Indicazione di allarme; -Stato di carica di batteria; Monitoraggio dei consumi energetici; -Accesso alle varie funzioni del data logger tramite password differenziate; Provvisto di almeno tre sonde NTC per la rilevazione della temperatura esterna, sul condensatore e sull’evaporatore; -Dotato di batteria tampone; -Alimentazione elettrica 220 V, 50 Hz; -Dotato di piedini livellatori o ruote munite di sistema frenante; -Conformità alle seguenti Direttive: 2006/42 CE; 2014/35/UE; 2004/108 CE; | LT 250 LT 700 | 10 10 | 4.600,00= 6.000,00= | 46.000,00= 60.000,00= |
| LOTTO n.20 |  |  |  | 106.000,00= |
| LOTTO 21 – CONGELATORE BIOLOGICO -80 °C | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| Congelatore pensato appositamente per garantire le conservazione a lungo di tutti i tipi di campioni biologici, completo di ogni accessorio necessario al normale e corretto utilizzo, avente le seguenti Caratteristiche tecniche minime:-Configurazione verticale ad anta cieca;-Temperatura di lavoro impostabile da operatore in un campo regolabile almeno tra -50°C e -85°C; -Capacità interna nominale indicativa di (250 o 500 o 800) Lt.; -Dotato di gruppo frigoriferi silenzioso ed affidabile, con due compressori ermeticamente sigillati e dotato di sistemi di protezione termica; -Gas refrigerante ecologico di tipo CFC e HCFC free; -Isolamento in poliuretano espanso ad altissima densità senza CFC di spessore non inferiore a 130 mm; -Sbrinamento completamente automatico e che consente la raccolta e l’evaporazione automatica della condensa; -Tipo di refrigerazione studiata per garantire l’uniformità e la stabilità della temperatura all’interno della camera almeno fino alla temperatura esterna ambientale di +25°C; -Dotato di ripiani in acciaio inox e controsportelli; -Struttura esterna in acciaio plastificato facilmente sanificabile; -Camera interna in acciaio inox; -Dotato almeno dei seguenti allarmi visivi ed acustici (tacitabili): A)alta e bassa temperatura (soglie impostabili da operatore), B)black out; C)porta aperta; D)alta temperatura condensatore; E)guasto sonda/e di temperatura; F)Stato della batteria;-Predisposizione per la remotizzazione degli allarmi attraverso contatti puliti; -Porta dotata di tripla guarnizione di tenuta con profilo di battuta riscaldato e chiusura di sicurezza a chiave; -Dotato di sistema di controllo a microprocessore e memoria interna con display digitale e funzione data logger con rilevazione automatica dei parametri almeno ogni 20 minuti e che consenta la visualizzazione almeno di: 1)Temperatura (con precisione: 0,5 °C); 2)Indicazione di allarme; 3)Stato di carica di batteria;-Conservazione dei dati/parametri per almeno 3 mesi; -Accesso alle varie funzioni del data logger tramite password differenziate; -Dotato di interfaccia USB per esportazione dei dati; -Dotato di interfaccia per collegamento a rete dati; -Dotato di batteria tampone; -Dotato di foro passacavi di almeno 25 mm di diametro; -Dotato di filtri antipolvere facilmente rimuovibili e lavabili;-Alimentazione elettrica 220 V, 50 Hz; -Dotato di ruote per facilitare lo spostamento e pulizia e di sistema frenante; -Conformità alle seguenti Direttive: 2006/42 CE; 2014/35/UE; 2004/108 CE; | LT 250 LT 500 LT 800 | 10 10 10 | 12.000,00= 16.300,00= 18.400,00= | 120.000,00= 163.000,00= 184.000,00= |
| LOTTO n.21 |  |  |  | 467.000,00= |
| LOTTO 22 – CARRELLI MEDICAZIONE | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| In acciaio inox verniciato con polveri epossidiche, angoli smussati, predisposizione per aggancio astina telescopica; maniglia di spinta;3 cassetti piccoli; 2 cassetti grandi; piano di lavoro reclinabile;4 ruote antifilo piroettanti di cui 2 con freno; chiusura centralizzata; portarifiuti; porta cateteri/sondini paracolpi angolari in gomma antistriscio. Dotato di sistema antiribaltamento. Il carrello deve inoltre essere dotato dei seguenti accessori: chiusura centralizzata a chiave di tutti i cassetti; piano laterale estraibile con bordi di contenimento; maniglia di spinta posizionabile sul lato destro o sinistro e a qualsiasi altezza per agevolarne il trasporto; divisori per cassetti. Deve essere predisposto per l’ampliamento futuro con ulteriori accessori. Il carrello deve avere dimensioni indicative di 70x50x100cm | 70x50x100cm | 40 | 1.800,00= | 72.000,00= |
| LOTTO n.22 |  |  |  | 72.000,00= |

| Lotto 23 – CARRELLI EMERGENZA | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Struttura portante in alluminio ed esterna a doppia parete di acciaio verniciato, mobile su quattro ruote di circa 13cm di cui almeno due con freno ed una direzionale. Piano di lavoro in ABS facilmente lavabile e con bordo di contenimento su tutti i lati. Il carrello deve avere almeno 5 cassetti in acciaio verniciato ad apertura completa e con sistema di chiusura. Dotato di sistema antiribaltamento Il carrello deve essere dotato dei seguenti accessori: piano laterale estraibile con bordi di contenimento; maniglia di spinta posizionabile sul lato destro o sinistro e a qualsiasi altezza per agevolarne il trasporto; piano porta defibrillatore con rotazione di 360°; contenitore rifiuti; contenitore rifiuti taglienti; asta porta flebo; asse CPR; porta bombole con cinghie, porta aspiratore, aspiratore chirurgico funzionante a rete e batteria ricaricabile, pallone rianimazione, laringoscopio con manico e almeno 3 lame di diversa misura. Il carrello deve avere dimensioni indicative di 70x50x100cm. La dotazione del carrello deve essere completa di: Defibrillatore portatile manuale e semiautomatico, con tecnologia bifasica in grado di evitare i picchi di corrente e in grado di erogare energie selezionabili fra 1J e 200J sia in modalità manuale che in semiautomatica; monitor LCD a colori, ad alta risoluzione); funzionamento a rete con alimentatore integrato e a batteria ricaricabile facilmente estraibile con autonomia di funzionamento di almeno 100 scariche alla massima energia; in modalità semiautomatica l’operatore deve essere supportato sulla efficacia delle compressioni; il tracciato ECG del paziente deve essere visualizzabile anche durante il massaggio cardiaco; autotest periodici con test di scarica automatico a cadenza programmabile e predisposizione per la trasmissione senza fili dell’esito degli autotest e dello stato dell’apparecchio tramite rete wireless standard; monitoraggio ECG con cavo a 3 o 5 poli. Il defibrillatore deve avere integrati il modulo per la stimolazione transtoracica con forma d’onda di provata efficacia e modalità per la sospensione momentanea della stimolazione per visualizzare dell’ECG del paziente senza perdere le impostazioni dello stimolatore, modulo saturazione funzionante anche su pazienti a bassa perfusione e modulo per il monitoraggio della pressione non invasiva. Stampante integrata. Deve essere possibile l’aggiornamento futuro con il modulo EtCO2. Memoria interna di archiviazione dati, eventi ed ECG in continuo. Alloggio per i cavi in grado di garantire una gestione rapida, sicura e senza avvolgimenti dei cavi e degli accessori del defibrillatore. | La ditta è tenuta ad indicare il prezzo unitario per ogni singolo componente che caratterizza la configurazione | 20 | 19.000,00= | 380.000,00= |
| LOTTO n.23 |  |  |  | 380.000,00= |
| LOTTO 24 – CARRELLI DI PRIMO SOCCORSO | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| Struttura in lega leggera, verniciato con materiali conformi la normativa vigente, mobile su quattro ruote di cui almeno due con freno ed una direzionale. Piano di lavoro facilmente lavabile e con bordo di contenimento su tutti i lati. Il carrello deve avere almeno 5 cassetti in acciaio verniciato ad apertura completa e con sistema di chiusura antiribaltamento, di cui n. 2 con altezza di circa 8 cm, n. 2 di circa 15 cm e n. 1 di circa 22 cm. Dotato di sistema antiribaltamento e possibilità di chiusura centralizzata. Il carrello deve essere dotato dei seguenti accessori: piano laterale estraibile con bordi di contenimento; maniglia di spinta posizionabile sul lato destro o sinistro; piano porta defibrillatore con possibilità di rotazione; contenitore rifiuti; contenitore rifiuti taglienti; asta porta flebo; asse CPR; porta bombole con cinghie, porta aspiratore, aspiratore chirurgico funzionante a rete e batteria ricaricabile, pallone rianimazione, laringoscopio con manico e almeno 3 lame di diversa misura. Il carrello deve avere dimensioni indicative di 80x70x100cm. La dotazione del carrello deve essere completa di alloggio per cavi in grado di garantire una gestione rapida, sicura e senza avvolgimenti dei cavi e degli accessori del defibrillatore. | La ditta è tenuta ad indicare il prezzo unitario per ogni singolo componente che caratterizza la configurazione | 20 | 2.000,00= | 40.000,00= |
| LOTTO n.24 |  |  |  | 40.000,00= |

| LOTTO 25 – CARRELLO PORTA CARTELLE | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Struttura portante in alluminio ed esterna a doppia parete di acciaio verniciato, mobile su quattro ruote di circa 13cm di cui almeno due con freno ed una direzionale. Piano di lavoro in ABS facilmente lavabile e con bordo di contenimento su tutti i lati. Vano alto circa 37 cm completo di almeno 10 divisori per cartelle e faldoni verticali. Vano a cassettone alto circa 30 cm per cartelle/faldoni sospesi chiusura a chiave centralizzata Il carrello deve avere dimensioni indicative di 70x50x100cm completo di diafanoscopio. |  | 20 | 1.900,00= | 38.000,00= |
| LOTTO n.25 |  |  |  | 38.000,00= |

| LOTTO 26 – CARRELLO SALA OPERATORIA | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In acciaio inox AISI 304, bordo paracolpi perimetrale, 4 ruote antistatiche omnidirezionali, delle quali due dotate di dispositivo, di blocco/sblocco rapido; misure indicative: 80x60x100; ampio piano di appoggio superiore con bordo perimetrale anticaduta; cassetti ad apertura completa (max numero 4); dispensatore di aghi e siringhe con almeno sei contenitori fra grandi e piccoli vano inferiore aperto preferibilmente con bordo anticaduta; contenitore laterale per rifiuti |  | 10 | 2.800,00= | 28.000,00= |
| LOTTO n.26 |  |  |  | 28.000,00= |

| LOTTO 27 – CARROZZINE | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| di peso limitato, Larghezza massima compatibile con l’accesso alle porte delle camere e dei bagni, ascensori (indicativamente 70 cm), Portata massima circa 150 kg. Classificazione Direttive CEE/93/42 Telaio rinforzato, portata oltre 150 kg, larghezza massima compatibile con l’accesso alle porte delle camere e dei bagni, ascensori, Classificazione Direttive CEE/93/42 |  | 10 10 | 280,00= 400,00= | 2.800,00= 4.000,00= |
| LOTTO n.27 |  |  |  | 6.800,00= |

| LOTTO 28 – DEFIBRILLATORI | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo per il trattamento immediato delle aritmie cardiache e il monitoraggio dei parametri vitali di pazienti, adulti e pediatrici aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime: Struttura robusta compatta ed ergonomica facilmente trasportabile - dotato di maniglia per agevolare il trasporto - dotato di modulo per la stimolazione esterna transcutanea (PACING) - dotato di modulo per la cardioversione sincronizzata; MODULO DEFIBRILLATORE - Funzionamento in modalità manuale e semiautomatica adulti e pediatrica (DAE) - Forma d’onda bifasica esponenziale troncata - Energia erogabile almeno fino a 200 J - Tempo di ricarica a 200 J non superiore a 10 sec. - Protocolli di erogazione energia conformi alle attuali linee guida in materia di rianimazione internazionale per pazienti adulti e pediatrici - Possibilità di configurare qualsiasi protocollo di scarica fino alla massima energia erogabile - Dotato di sistema per il riconoscimento automatico del pacemaker - Possibilità di utilizzo di piastre interne; MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO - In grado di monitorare almeno i seguenti parametri: EGC 12 derivazioni con interpretazione – SpOz – Pressione non invasiva (NIBP) - Pressione invasiva (IBP) – Temperatura -EtCO2 (in opzione da quotare separatamente) INTERFACCIA UTENTE - Display LCD a colori con matrice non inferiore a 8 - Visualizzazione di almeno tre tracce contemporaneamente - Visualizzazione dell’energia selezionata - Visualizzazione di tutti i parametri monitorati; HARDWARE - Alimentazione elettrica a 220 v 50 Hz e a batteria/e - Dotato di batteria/e ricaricabile/i con autonomia per almeno 200 scariche alla massima energia e monitoraggio superiore a 5 ore - Dotato di stampante termica integrata - Possibilità di esportazione dei dati - Registrazione di eventi, allarmi e trend; ALLARMI E CONTROLLI E SICUREZZE - Dotato di segnali di allarmi, sia acustici che visivi, impostabili da11’utente dei principali parametri monitorati - Dotato di indicatore vocale in italiano di supporto all’operatore - Autotest all’avvio; Completezza della fornitura e rispondenza alle norme di prodotto : Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo in ambiente ospedaliero - Completo di software per la gestione dei dati esportati su P.C. - Completo di cavo ECG da 12 derivazioni - Completo di sensore SpO2 riutilizzabile per pazienti adulti e pediatrici - Completo di bracciali NIBP per pazienti adulti, small e obesi - Completo di piastre rigide con adattatore pediatrico - Completo di almeno 4 coppie di piastre adesive monopazienti adulti per defibrillazione e stimolazione - Completo di almeno 2 coppie di piastre adesive monopazienti pediatrici per defibrillazione e stimolazione - Completo di almeno 10 rotoli di carta per stampante - Marcatura CE ai sensi del D Lgs 46/97, con indicato l’eventuale numero dell’organismo certificato che 1’ha rilasciata ed essere conforme alle none EN 60601-1 (CEI 62-5) - Conforme a tutte le norme di prodotto applicabili. |  | 20 20 EtCO2 | 18.000,00= 2.000,00= | 360.000,00= 40.000,00= |
| LOTTO n.28 |  |  |  | 400.000,00= |

| LOTTO 29 – SEDIE A ROTELLE | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poggiapiedi estraibile, regolabili e/o ribaltabili, braccioli e spondine estraibili o ribaltabili a sblocco rapido, ad estrazione completa o preferibilmente a ribalta laterale o posteriore; schienale non ingombrante in altezza e in larghezza (max 90 cm di altezza da terra) per posizionare il paziente da tergo; schienale e appoggia gambe inclinabili; schienale adeguato a trasferimento pazienti obesi; rivestimento in materiale autoestinguenti ed a traspirazione attiva; freni di stazionamento meccanici sulle ruote grandi (preferibilmente di tipo piatto, per limitare l’accumulo di sporco, aumentando così efficacia e duratura); freni di rallentamento, per rallentare la corsa in caso di lunghi dislivelli; due ruote grandi posteriori max 650 mm con anello corrimano; due ruote piccole piroettanti anteriori 200 cm.; con o senza WC estraibile; buona manovrabilità; pedalino posteriore, indicato per agevolare il superamento di piccoli ostacoli; perni ad alto scorrimento; sistema tubolare in acciaio, per evitare ossidazioni e conseguenti difficoltà di funzionamento delle singole parti meccaniche; peso limitato inferiore a 23 Kg; larghezza massima compatibile con l’accesso alle porte delle camere e dei bagni, ascensori, corridoi, etc., (indicativamente 70 cm.); classificazione Direttive CEE/93/42 |  | 60 | 400,00= | 24.000,00= |
| LOTTO n.29 |  |  |  | 24.000,00= |

| LOTTO 30 – LETTINI DA VISITA | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LETTINO DA VISITA CARDIOLOGICO in legno, con tasca asportabile per effettuare ecocardiogrammi, avente le seguenti caratteristiche: − Lunghezza 190 cm. circa − Larghezza 80 cm. circa − Altezza 65-70 cm. circa − Comprensivo di portarotolo per carta − Capace di supportare un peso minimo di 140 Kg. ______________________________________ LETTINO DA VISITA avente le seguenti caratteristiche: − Lunghezza 190 cm. circa − Larghezza 80 cm. circa − Altezza 65-70 cm. circa − Comprensivo di portarotolo per carta − Capace di supportare un peso minimo di 140 Kg. |  | 20 80 | 1.000,00= 300,00= | 20.000,00= 24.000,00= |
| LOTTO n.30 |  |  |  | 44.000,00= |

| LOTTO 31 – ARMADI IN ACCIAIO INOX | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARMADIO IN ACCIAIO INOX AISI 304, finitura satinato con spessori da 1,0 a 1,5 mm. Ante scorrevoli tamburate con struttura alveolare interna, spessore anta 25mm, spessore lamiera interna ed esterna 1mm, sistema scorrevole montato su guide con cuscinetti, maniglia a ponte anti trauma in acciaio inox. Guarnizione perimetrale antipolvere. Struttura perimetrale in acciaio inox AISI 304 composta da : fondo spessore 1,5 mm, contorno esterno e fianchi interni con spessore 0,8 mm., su ruote antiribal- tamento e piedini in acciaio inox AISI 304, stabilizzatori | Cm. 120x45x200 h Cm. 150x45x200 h Cm. 180x45x200 h | 10 10 10 | 2.800,00= 3.000,00= 3.400,00= | 28.000,00= 30.000,00= 34.000,00= |
| ARMADIO IN ACCIAIO INOX con ante scorrevoli in vetro temperato, Armadio in acciaio inox AISI 304, finitura satinato con spessori che vanno da 1,0 a 1,5 mm. Ante scorrevoli in acciaio/vetro, tamburate con struttura alveolare nella zona perimetrale, al centro è inserito un vetro temperato montato su guarnizioni. L’anta è dotata di guide scorrevoli. Maniglia a ponte anti trauma in acciaio inox. Guarnizione perimetrale antipolvere. Struttura perimetrale in acciaio inox AISI 304 composta da: fondo spessore 1,5 mm, contorno esterno e fianchi interni con spessore 0,8mm., su ruote antiribaltamento e piedini in acciaio inox AISI 304, stabilizzatori | Cm. 120 x 45 x 200 h Cm. 150 x 45 x 200 h Cm. 180 x 45 x 200 h | 10 10 10 | 3.000,00= 3.300,00= 3.600,00= | 30.000,00= 33.000,00= 36.000,00= |
| SOPRALZO ACCIAIO inox c/ante cieche scorrevoli, In acciaio inox AISI 304, finitura satinata. Anta scorrevole tamburata con struttura alveolare interna, spessore anta 25 mm spessore lamiera interna ed esterna 1mm, sistema scorrevole montato su guide con cuscinetti, maniglia a ponte anti trauma in acciaio inox. Guarnizione perimetrale antipolvere. Sistema di fissaggio a muro con staffa prefissata a parete e meccanismi di regolazione in due direzioni. Ripiano interno fisso o regolabile in acciaio inox AISI 304 spessore lamiera 1mm | Cm. 120 x 45 x 74 h Cm. 150 x 45 x 74 h Cm. 180 x 45 x 74 h | 2 2 2 | 1.200,00= 1.500,00= 1.700,00= | 2.400,00= 3.000,00= 3.400,00= |
| SOPRALZO IN ACCIAIO INOX con ante scorrevoli in vetro temperato, In acciaio inox AISI 304 finitura satinata. Anta scorrevole in acciaio/ vetro, tamburato con struttura alveolare interna nella zona perimetrale al centro è inserito un vetro temperato, montato su guarnizioni. L’anta è dotata di guide scorrevoli su cuscinetti. Maniglia a ponte anti trauma in acciaio inox. Guarnizione perimetrale antipolvere. Sistema di fissaggio a muro con staffa prefissata a parete e meccanismi di regolazione in due direzioni. Ripiano interno fisso o regolabile in acciaio inox AISI 304 spessore lamiera 1mm | Cm. 120 x 45 x 74 h Cm. 150 x 45 x 74 h Cm. 180 x 45 x 74 h | 2 2 2 | 1.260,00= 1.540,00= 1.800,00= | 2.520,00= 3.080,00= 3.600,00= |
| ARMADIO A PORTE BATTENTI IN ACCIAIO INOX. In acciaio inox AISI 304, finitura satinato con spessori che vanno da 1,0 a 1,5 mm. Ante a battente tamburate con struttura alveolare interna, spessore anta 25mm spessore lamiera interna ed esterna 1mm, sistema di cerniere in acciaio nichelato con molla di chiusura, apertura anta 165° riducibile progressivamente fino a 120°. Maniglia a ponte anti trauma in acciaio inox. Guarnizione perimetrale antipolvere. Struttura perimetrale in acciaio inox AISI 304 composto da : fondo spessore 1,5 mm, contorno esterno e fianchi interni con spessore 0,8mm.I pannelli hanno una larghezza di 35 mm e sono montati a tutta altezza., su ruote antiribaltamento e piedini in acciaio inox AISI 304, stabilizzatori. | Cm. 100 x 45 x 200 h | 10 | 2.400,00= | 24.000,00= |
| LOTTO n.31 |  |  |  | 233.000,00= |
| LOTTO 32 – CUCINETTA DI REPARTO | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| I mobili , nella composizione richiesta, devono essere realizzati in conglomerato ligneo con spessore di 20 mm. Le ante devono essere sorrette da cerniere interne regolabili in acciaio ABS. Maniglie antitrauma realizzate in materiale termoplastico resistente agli urti. |  |  |  |  |
| MOBILI BASE: 1) Base ad un’anta con lavello a due vasche inox e gocciolatoio misure 900 x 600 x850, completo di rubinetto miscelatore e sifone; 2) Base ad un’anta con 1° ripiano intermo mis. 600 x 600 x 850; 3) Base ad un’anta con 4 piastre elettriche 600 x 600 x850, comando a manopola con termostato. Alimentazione: 220 V, 50 Hz; 4) Finitura piano in acciaio inox; 5) Top in bilaminato con alzatine mm 2100 x 600 x 30. |  | 10 | 200,00= | 2.000,00= |
| MOBILI BASE: 1) Base ad un’anta con lavello a due vasche inox e gocciolatoio misure 900 x 600 x850, completo di rubinetto miscelatore e sifone; 2) Base ad un’anta con 1° ripiano intermo mis. 600 x 600 x 850; 3) Base ad un’anta con 4 piastre elettriche 600 x 600 x850, comando a manopola con termostato. Alimentazione: 220 V, 50 Hz; 4) Finitura piano in acciaio inox; 5) Top in bilaminato con alzatine mm 2100 x 600 x 30. |  | 10 | 200,00= | 2.000,00= |
| ARMADIATURA: 1) n.5 Armadio alto due ante cieche con 4 ripiani interni regolabili in altezza. Struttura realizzata in nobilitato. Ante in bilaminato bordato ABS stondato con serratura a cilindro universale con chiave antishock. Maniglia antitrauma realizzata in materiale termoplastico resistente agli urti. Piedi in tubolare di acciaio verniciato con piedini livellatori registrabili in altezza. Cm.90x54x190. 2) n.5 Armadio alto ad 1 anta cieca, con 4 ripiani interni regolabili in altezza. Struttura in nobilitato Ante in bilaminato bordato ABS stondato con di serratura a cilindro universale con chiave antishock. Maniglia antitrauma realizzata in materiale termoplastico resistente agli urti. Piedi in tubolare di acciaio verniciato con piedini livellatori registrabili in altezza Cm.45 x 54x 190 |  | 10 | 400,00= | 4.000,00= |
| TAVOLO con bordi in ABS, stondati secondo la vigente normativa. Struttura in conglomerato ligneo con spessore non inferiore a 30 mm. Quattro gambe in acciaio verniciato, diametro 60 mm; piedini regolatori. Cm. 95 x 95 x78 |  | 20 | 500,00= | 10.000,00= |
| SEDIA con telaio in tubolare di acciaio verniciato con sottopiedini in plastica. Sedie schienale in polipropilene. |  | 60 | 50,00= | 3.000,00= |
| SCALA in alluminio composta da 7 gradini. Realizzata in lega leggera lucidata. Gradini ricoperti in materiale plastico antiscivolo. |  | 20 | 200,00= | 4.000,00= |
| LOTTO n.32 |  |  |  | 25.000,00= |

| LOTTO 33 – LAMPADE SCIALITICHE | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPADA SCIALITICA PORTATILE, led a cinque fari e con luce di elevata qualità montata su stativo portatile che possieda le seguenti caratteristiche e dotazioni minima: intensità luminosa che raggiunga i 160.000 lux con possibilità di regolazione della luminosità, profondità di illuminazione di 1140mm, profondità di campo 750mm, durata della fonte luminosa di circa 20.000 ore |  | 10 | 3.000,00= | 30.000,00= |
| LOTTO n.33 |  |  |  | 30.000,00= 25.000,00= |

| LOTTO 34 – TAVOLE SPINALI | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAVOLE SPINALI ADULTI Ottima rigidità e indeformabilità almeno fino a 150 kg, isolamento termico, impugnature solide e fissaggi adeguati e numero di fori adeguati ad una buona presa, radiocompatibilità, resistenza ad urti e corrosioni, lavabile e sanificabile TAVOLE SPINALI PEDIATRICHE |  | 15 5 | 500,00= 500,00= | 7.500,00= 2.500,00= |
| LOTTO n.34 |  |  |  | 10.000,00= 25.000,00= |

| LOTTO 35 – DEAMBULATORI | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEAMBULATORI Pieghevole in acciaio verniciato con supporti ascellari, dotato di quattro ruote piroettanti di cui due con freno. Appoggi sotto ascellari regolabili in altezza da 110 a 152 cm. Ingombro aperto larghezza 53cm, lunghezza 72cm, altezza 88cm, altezza barra: 94cm. |  | 20 | 200,00= | 4.000,00= |
| LOTTO n.35 |  |  |  | 4.000,00= 25.000,00= |

| LOTTO 36 – TRANSPALLET MANUALI | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPALLET MANUALI Con pompa verniciata pressofusa in acciaio e rulli doppi in poliuretano colore nero, portata 2500 kg, altezza massima di Sollevamento 190 mm., lunghezza forche 1150 mm, larghezza di ognuna 160 mm, interasse 380 mm, ruote timone in gomma. |  | 10 | 500,00= | 5.000,00= |
| LOTTO n.36 |  |  |  | 5.000,00= 25.000,00= |

| LOTTO 37 – CARRELLI PORTA PACCHI | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARRELLI PORTA PACCHI Per trasporto merci con telaio tubolare Ø mm 20 in acciaio verniciato, dotato di n. 2 ruote pneumatiche diametro mm 260, peso massimo 10 kg, portata 200 kg. . |  | 15 | 100,00= | 1.500,00= |
| LOTTO n.37 |  |  |  | 1.500,00= 25.000,00= |

| LOTTO 38 – Carrello trasporto merci | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Struttura portante costituita da telaio chiuso in tubo di acciaio inox AISI 304 18/10 Ø 25 mm e due traverse saldate alla base per il fissaggio delle ruote, dotato di 2 ripiani stampati in acciaio inox AISI 304 18/10 dotati di bordo di contenimento con superfici perfettamente arrotondate anche nel bordo inferiore, saldati al telaio, insonorizzati, finitura satinata, paracolpi in gomma grigia agli angoli, 4 ruote piroettanti Ø 125 mm.di cui 2 dotate di freno, portata max.kg 200. Cm 109 x 59 x 91 h. . | Cm 109 x 59 x 91 h | 20 | 200,00= | 4.000,00= |
| LOTTO n.38 |  |  |  | 4.000,00= 25.000,00= |

| LOTTO 39 – Sollevatori pazienti | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Movimentazione salita e discesa tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC, con comando attraverso pulsantiera, alimentazione attraverso batteria intercambiabile ricaricabile a mezzo di trasformatore di rete, dotato di dispositivo manuale di emergenza di discesa. Portata Kg. 170. Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Maniglione di spinta con angoli arrotondati. Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø mm. 100 e 2 ruote anteriori gemellari Ø mm. 80. Completo di imbracatura Universale di dotazione standard, realizzata in tessuto polipropilene/polietilene, struttura a rete, antiallergico, atossico, lavabile, permeabile e facilmente asciugabile. . |  | 10 | 3.000,00= | 30.000,00= |
| LOTTO n.39 |  |  |  | 30.000,00= 25.000,00= |

| LOTTO 40 – Poltrona prelievi | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poltrona prelievo sangue con movimento indipendente dello schienale e del gambale, braccioli imbottiti regolabili ed abbattibili, poggiatesta regolabile, rivestimento in ecopelle ignifuga classe 1M con colorazione personalizzata, maniglione di spinta posteriore, porta rotolo e asta porta flebo, ruote di grandi dimensioni di cui due dotate di freno. Telaio in acciaio verniciato, seduta imbottita e rivestita in eco pelle ignifuga classe 1 IM, maniglia di spinta posteriore per facilitarne lo spostamento, schienale con supporto lombare per garantire comodità e postura, braccioli imbottiti e sagomati per un migliore contenimento. Ruote fisse anteriori e due ruote piroettanti posteriori, con freno nella parte posteriore, diametro 125 mm. . |  | 20 | 3.000,00= | 60.000,00= |
| LOTTO n.40 |  |  |  | 60.000,00= 25.000,00= |

| LOTTO 41 – Portarifiuti metallici a pedale | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portarifiuti metallici a pedale in acciaio inox AISI 430, capacità 12 lt, apertura a pedale, manico in metallo, secchio interno in plastica removibile, dimensioni : Ø 32 x h 36 cm . |  | 110 | 80,00= | 8.800,00= |
| LOTTO n.41 |  |  |  | 8.800,00= 25.000,00= |

| LOTTO 42 – Sgabelli girevoli imbottiti con braccioli e senza braccioli | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| regolabile in altezza, base a cinque razze in plastica nera, seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto in molti colori, l'altezza della seduta regolabile da 51 fino a 70 cm da terra, meccanismo che permette di regolare, oltre che l'altezza della seduta, anche l'inclinazione e l'altezza dello schienale. . | Con braccioli Senza braccioli | 20 20 | 200,00= 250,00= | 5.000,00= 4.000,00= |
| LOTTO n.42 |  |  |  | 9.000,00= 25.000,00= |

| LOTTO 43 – Materiale per FKT | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Spalliera svedese a due campate in faggio ad una campata completamente in legno massello, spalle sagomate in massello di faggio, 14 pioli in faggio a sezione ovoidale mm 38x28 verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli. Profondità della spalliera nel punto centrale di aggancio dei pioli cm 10. Dimensione cm 250x180. -Spalliera svedese ad una campata in faggio ad una campata, completamente in legno massello, spalle sagomate in massello di faggio, 14 pioli in faggio a sezione ovoidale mm 38x28 verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli. Profondità della spalliera nel punto centrale di aggancio dei pioli cm 10. Dimensione cm 250x90. -Specchio liscio per riabilitazione completo di supporto carrellato dim 100x170h -Specchio quadrettato per riabilitazione completo di supporto carrellato dim 100x170h -Tappeto ginnico realizzato in poliuretano espanso a cellula chiusa con fondo antisdruciolo; dimensioni cm. 200z100x4. . |  | 15 15 15 15 15 | 800,00= 500,00= 500,00= 500,00= 300,00= | 12.000,00= 7.500,00= 7.500,00= 7.500,00= 4.500,00= |
| LOTTO n.43 |  |  |  | 45.000,00= 25.000,00= |
| LOTTO 44 – Elettrocardiografi 12 ch | DIMENSIONI | PZ | Prezzo unitario base d’asta | Prezzo a base d’asta totale |
| Caratteristiche tecniche minime: Elettrocardiografo carrellato per ambulatorio di recentissima generazione, dotato : di acquisizione simultanea delle 12 derivazioni, di riconoscimento pacemaker, di tastiera alfanumerica completa di tasti funzione dedicati, di alimentazione sia a rete che tramite batteria interna ricaricabile con autonomia di almeno 3 ore, di stampante integrata su formato A4 Z-fold con almeno 4 velocità di stampa selezionabili, di materiali e superfici di facile pulizia e disinfezione, resistente agli urti. CARATTERISTICHE DEL MONITOR DI VISUALIZZAZIONE Display LCD a colori non inferiore a 7" per la visualizzazione dell’andamento grafico delle 12 derivazioni contemporaneamente. MODALITA FUNZIONAMENTO Sensibilità variabile in un range almeno tra 5-20 mm/mV e capacità di funzionamento in modalità automatica, manuale e ritmo a riposo. SOFTWARE DI GESTlONE Software interpretativo di gestione interpretativo e di facile utilizzo in grado di effettuare misurazione dei principali parametri elettrocardiografi almeno secondo gli attuali standard AHA e CSE. SISTEMI DI RIDUZIONE DEL RUMORE Dotato di filtri digitali almeno del tipo per interferenze di rete e tremori muscolari e passa basso ALLARMI E CONTROLLI Dotato di sistema di protezione da scarica di defibrillatore, di presenza di allarmi almeno per il livello di carica della batteria e per lo stato e connessione elettrodi. CONNETTIVITA E MEMORIA Porte di trasferimento dati (RJ45, USB) e ampia memoria interna per mantenimento di almeno 300 ECG COMPLETEZZA DELLA FORNITURA E RISPONDENZA ALLE NORME DI PRODOTTO L’apparecchiatura da proporre deve essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo compresi eventuali consumabili necessari per il primo utilizzo, inoltre deve riportare la marcatura CE ai sensi del D.Lgs 46/97, con indicato l’eventuale numero dell’organismo certificato che l’ha rilasciata ed essere conforme alle nome EN 60601-1 (CE1 62-5), alla norma CEI EN 60601-2-25 (CEI 62.76) ed alle altre norme di prodotto applicabili. . |  | 15 | 3.000,00= | 45.000,00= |
| LOTTO n.44 |  |  |  | 45.000,00= 25.000,00= |

N.B.

Gli arredi per le stanze di degenza, arredi tecnici ed arredi per ufficio, frigoriferi ed attrezzature elettromedicali, oggetto della presente fornitura, devono essere conformi a tutte le normative UNI e UNI EN, nonché rispondenti ai requisiti ergonomici, antinfortunistici e di sicurezza, comprese le caratteristiche prestazionali e di finitura.